- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę  samochodów osobowych dla WORD

| Lp. | Nazwa | Parametr | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość | 9 |  |
| 2. | Rocznik produkcji | 2017 |  |
| 3. | Nadwozie | 5-drzwiowe (typ hatchback) |  |
| 4. | Silnik | Benzynowy bez doładowania spełniający normę min. Dyrektywy Euro5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin lub nowszą, uruchamiany kluczykiem w stacyjce, nie dopuszcza systemu Star-Stop |  |
| 5. | Moc | Min.55 kW |  |
| 6. | Pojemność | 1100-1400 cm3 w ujęciu handlowym |  |
| 7. | Długość | Powyżej 3,7 m do 4,1 m |  |
| 8. | Prędkość | Co najmniej 100 km/h |  |
| 9. | Skrzynia biegów | Manualna |  |
| 10. | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |  |
| 11. | Centralny zamek | Zdalnie sterowany |  |
| 12. | Szyby drzwi przednich | Elektrycznie sterowane |  |
| 13 | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| 14 | Kierownica | Możliwość regulacji w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |
| 15. | Poduszki powietrzne | Kierowcy i pasażera |  |
| 16. | Lusterka zewnętrzne | Elektrycznie regulowane i podgrzewane |  |
| 17. | Wysokość fotela kierowcy | Regulowana w obu płaszczyznach, tapicerka foteli materiałowa |  |
| 18. | Hamulec awaryjny | Mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca kierowcy |  |
| 19. | Akumulator | Zabezpieczający pracę dodatkowych odbiorników prądu (dotyczy m.in.: systemu rejestracji obrazu i dźwięku) |  |
| 20. | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |  |
| 21. | Gaśnica | Tak |  |
| 22. | Apteczka | Tak, spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164 lub równoważnej |  |
| 23. | Dywaniki gumowane | Komplet z podwyższonym obrzeżem |  |
| 24. | Światła | Do jazdy dziennej z możliwością wyłączenia |  |
| 25. | Pokrowce | Na przednie i tylne siedzenia oraz na zagłówki |  |
| 26. | Kolor | srebrny lub zbliżony |  |
| 27. | Lakier | Metalizowany |  |
| 28. | Instrukcja obsługi | W języku polskim oraz komputer pokładowy w języku polskim |  |
| 29. | Blokada przeciw-uruchomieniowa | Firmowy immobiliser |  |
| 30. | Opony i felgi | Jeden komplet zimowych na felgach stalowych oraz jeden komplet letnich na felgach aluminiowych – rozmiary oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu |  |
| 31. | Dokumenty | Niezbędne do rejestracji pojazdu, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (w tym: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu sporządzony w języku polskim, dokumenty potwierdzające spełnienie normy emisji spalin) Wyżej wymienione dokumenty poza dokumentem potwierdzającym spełnienie normy emisji spalin Wykonawca dostarcza przy dostawie |  |
| 32. | Układ hamulcowy | system przeciwblokujący koła i stabilizacji toru jazdy |  |
| 33. | Dodatkowe pedały | Pozwalające przejąć kontrolę nad sprzęgłem i hamulcem zasadniczym przez egzaminatora (fotel prawy) Montaż w dostarczonych pojazdach tylko dodatkowy pedał hamulca. |  |
| 34. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne | Lewe i prawe |  |
| 35. | Dodatkowe lusterko wewnętrzne | Tak – dla egzaminatora zamontowane na stałe |  |
| 36. | Tylna szyba | Ogrzewana z wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| 37. | Obrotomierz | Tak |  |
| 38. | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe |  |
| 39. | Zestaw kontrolek | Dodatkowy w polu widzenia egzaminatora: kierunkowskazy, światła mijania, drogowe i STOP chyba, że funkcje te przejmie zamontowane urządzenie do rejestracji |  |
| 40. | Gniazdo w zapalniczce | Ze stałym zasilaniem |  |
| 41. | Radio/CD | Dopuszcza się |  |
| 42. | Podświetlona tablica na dachu „L” | Zamocowanie magnetyczne, zasilanie z instalacji pojazdu |  |
| 43. | Urządzenie rejestracji przebiegu egzaminów | Parametry zgodne z opisem w SIWZ |  |

- Samochód 1 sztuka

| Lp. | Nazwa | Parametr | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość | 1 |  |
| 2. | Rocznik produkcji | 2017 |  |
| 3. | Nadwozie | 5-drzwiowe (typ hatchback) |  |
| 4. | Silnik | Benzynowy bez doładowania spełniający normę min. Dyrektywy Euro5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin lub nowszą, uruchamiany kluczykiem w stacyjce, nie dopuszcza systemu Star-Stop |  |
| 5. | Moc | Min. 70 kW |  |
| 6. | Pojemność | 1400-1600 cm3 |  |
| 7. | Światła | Przeciwmgłowe przednie |  |
| 8. | Radioodtwarzacz CD | Obowiązkowy |  |
| 9. | Zabezpieczenie | Autoalarm |  |
| 10. | Klimatyzacja | Automatyczna – obowiązkowa |  |
| 11. |  | Pozostałe parametry jak w pkt 1 |  |

Data ……………………………..                                                             ……………………………………….

/podpis Wykonawcy/