Załącznik nr 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ciężarowego oraz jednej przyczepy do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu. Samochód ciężarowy oraz zespół pojazdów złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące na terenie RP oraz wymagania prawne do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy odpowiednio kat. C oraz C+E. Samochód musi pozwalać na utworzenie zespołu pojazdów            z przyczepą.

- Samochody ciężarowe i przyczepa muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku lub 2019 roku, kompletne, wolne od wad prawnych, fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz sprawne technicznie.

- Pojazdy w sporadycznych przypadkach wykorzystywane będą do przeprowadzania szkoleń realizowanych przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i wyposażenie pojazdu |
| --- | --- |
| A | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY |
| 1. | Fabryczny dowolny kolor kabiny (preferowany bez dopłaty biały lub srebrny) |
| 2. | Kabina pojazdu: 3 miejscowa amortyzowana- pojazd rejestrowany na 3 osoby, bez przestrzeni sypialnej, fotel kierowcy oraz fotel skrajny prawy pasażera - egzaminatora z zawieszeniem pneumatycznym, środkowy fotel - bez zawieszenia pneumatycznego, |
| 3. | Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem, |
| 4. | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, |
| 5. | Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby po stronie kierowcy i pasażera, |
| 6. | Informacje podawane na wyświetlaczu tablicy wskaźników w języku polskim, |
| 7. | Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany z pilota |
| 8. | Aktywny immobilizer, |
| 9. | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, |
| 10. | Klimatyzacja, |
| 11. | Przyrząd kontrolny - cyfrowy tachograf samochodowy z legalizacją, |
| 12. | Dwa gniazda zasilania (zapalniczki) w kabinie - 12V i 24V, |
| 13. | Zamontowany w kabinie, z prawej strony uchwyt dla pasażera (egzaminatora), |
| 14. | Dodatkowy pedał hamulca po stronie egzaminatora (skrajny prawy fotel), |
| 15. | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu (hamulca) dla egzaminatora, |
| 16. | Dodatkowe kontrolki: użycia hamulca roboczego - koloru czerwonego, włączenia świateł pozycyjnych - koloru pomarańczowego, włączenia świateł mijania - koloru zielonego, włączenia świateł drogowych - koloru niebieskiego, włączenia kierunkowskazu lewego - koloru zielonego, włączenia kierunkowskazu prawego - koloru zielonego, Kontrolki umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej - widoczne z prawego skrajnego fotela, |
| 17. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne (lewe i prawe), |
| 18. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne szerokokątne (lewe i prawe), |
| 19. | Lusterko przednie „dojazdowe" po stronie pasażera, |
| 20. | Lusterko krawężnikowe (prawe), |
| 21. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne uchylne: prawe i lewe, umożliwiające obserwację boku pojazdu i drogi (z niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widocznością do tyłu) z pozycji egzaminatora (ze skrajnego prawego fotela), |
| 22. | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz, |
| 23. | Silnik: - rodzaj: wysokoprężny z układem wtryskowym Common Rail, - moc: od 170 kW do 200 kW, - powinien spełniać co najmniej normę EURO 6 pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych |
| 24. | Minimalna prędkość co najmniej 80 km/h, |
| 25. | Rodzaj paliwa - olej napędowy, |
| 26. | Podgrzewany układ zasilania paliwa, |
| 27. | Skrzynia biegów: - manualna, co najmniej osiem (8) biegów w jeździe do przodu, (skrzynia biegów bez półbiegów), |
| 28. | Hamulec silnikowy, |
| 29. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |
| 30. | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |
| 31. | System kontroli trakcji (ASR lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |
| 32. | Samochód ciężarowy powinien posiadać tylko dwie osie: - zawieszenie przedniej osi mechaniczne; - zawieszenie tylnej osi pneumatyczne, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, |
| 33. | Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17 do 17,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama, |
| 34. | Długość pojazdu: - od 8 m do 8,25 m, |
| 35. | Szerokość pojazdu: - od 2,4 m do 2,55 m, |
| 36. | Dopuszczalna masa całkowita: od 12 t do 13 t, |
| 37. | Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 10 t, ale nie więcej niż 10,5 t, |
| 38. | Samochód ciężarowy musi posiadać: skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, burty aluminiowe o wysokości 400 mm, nad burtami demontowalne deski drewniane lub profile aluminiowe anodowane, kłonice boczne demontowalne, wysokość całkowita nie może być większa niż 3,0 m, |
| 39. | Wymiary zabudowy: długość zabudowy od 6200 do 6500 mm, maksymalna szerokość zabudowy 2550 mm, wysokość zabudowy od 1850 do 2000 mm Spojler dachowy nad kabiną kierowcy zmniejszający opory powietrza, dostosowany do wysokości zabudowy |
| 40. | Plandeka (preferowana w kolorze srebrnym) z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę, |
| 41. | Podłoga zabudowy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości od 18mm do 24 mm, ma posiadać uchwyty mocujące ładunek w podłodze |
| 42. | Sprzęg przyczepy (dolny zaczep) mocowany z tyłu samochodu ciężarowego musi spełniać następujące warunki: dźwignia ręczna sprzęgu musi być łatwo dostępna, sprzęg musi być wyposażony w kołek kontrolny, informujący o prawidłowym zamknięciu sprzęgu, |
| 43. | Gniazdo pneumatyczne samochodu ciężarowego typu Duo-Matic, |
| 44. | Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i gniazda pneumatycznego typu Duo-Matic powyżej lub poniżej sprzęgu zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowego wykonywanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą (kolejność gniazd dowolna), |
| 45. | Światła do jazdy dziennej, |
| 46. | Oznakowanie pojazdu znakami podświetlanymi „L” 2 szt., zasilanymi z instalacji pojazdu. Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu. Wzór i wymiar znaków zgodny z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.), |
| 47. | Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec pojazdu, |
| 48. | Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy nadwozia. |
| 49. | Trójkąt ostrzegawczy, |
| 50. | Apteczka doraźnej pomocy spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164, |
| 51. | Kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem) 2 sztuki, |
| 52. | Podnośnik hydrauliczny 10 ton, |
| 53. | Atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 2 kg, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, |
| 54 | Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, |
| 55 | Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego |
| B | PRZYCZEPA |
| 1. | Długość przyczepy co najmniej 7,5 m, maksymalnie 8 m, |
| 2. | Szerokość przyczepy musi być równa szerokości zabudowy samochodu ciężarowego, |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita: od 8 t do 10 t, |
| 4. | Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 5 t, ale nie więcej niż 5,5 t, |
| 5. | Przyczepa typu tandem (zespół dwóch osi bez osi skrętnej). Rozstaw osi od 1100 do 1400 mm |
| 6. | Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17 do 17,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama, |
| 7. | Zawieszenie przyczepy pneumatyczne, |
| 8. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) zapewniający możliwość jego wyłączenia, |
| 9. | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) zapewniający możliwość jego wyłączenia |
| 10. | Ograniczniki nadmiernego uniesienia się nadwozia przyczepy względem osi jezdnych (urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem poduszek zawieszenia) |
| 11. | Dyszel sztywny (stały) przystosowany do zaczepu w samochodzie ciężarowym |
| 12. | Podpora postojowa przyczepy z ręcznym mechanizmem korbowym mocowana do dyszla |
| 13. | Złącze pneumatyczne dostosowane do gniazda pneumatycznego samochodu ciężarowego typu Duo-Matic, |
| 14. | Przyczepa musi posiadać: skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką, burty boczne dla zabudowy o wysokości 400 mm, nad burtami demontowalne deski drewniane lub profile aluminiowe anodowane, kłonice boczne demontowalne, |
| 15. | Wymiary zabudowy: długość zabudowy od 5900 do 6100 mm, szerokość zabudowy przyczepy musi być równa szerokości zabudowy samochodu ciężarowego, wysokość zabudowy przyczepy musi być równa wysokości zabudowy samochodu ciężarowego, |
| 16. | Plandeka (preferowana w kolorze srebrnym) z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę, |
| 17. | Podłoga zabudowy przyczepy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości od 18 mm do 24 mm, |
| 18. | Oznakowanie pojazdu znakiem podświetlanym „L” - 1 szt., zasilanym z instalacji pojazdu Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu, |
| 19. | Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec przyczepy, |
| 20. | Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy przyczepy, |
| 21. | Kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem przyczepy) —2 sztuki, |
| 22. | Trójkąt ostrzegawczy, |
| 23. | Światła cofania |
| 24. | Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego – tablice wyróżniające |
| C | ZESPÓŁ POJAZDÓW (SAMOCHÓD CIĘŻAROWY + PRZYCZEPA) |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita co najmniej 20 t, |
| 2. | Rzeczywista masa całkowita co najmniej 15 t, maksymalnie 15,5 t, |
| 3. | Szerokość, od 2,4 m do 2,55 m, |
| 4. | Maksymalna długość zespołu pojazdów: nie może przekroczyć 15,5 do 16,25 m, |
| 5. | Minimalna osiągana prędkość co najmniej 80 km/h, |
| 6. | Wymagania dotyczące ładunku samochodu ciężarowego i przyczepy (dociążenia zespołu pojazdów do wymaganych rzeczywistych mas całkowitych): płyty betonowe lub stalowe, zamocowane w sposób wykluczający samoczynne przemieszczanie się podczas hamowania i przyspieszania, jazdy na spadkach, wzniesieniach i zakrętach, ładunek przyczepy musi być umieszczony w sposób zapewniający odpowiednią jej stabilność, w przypadku gdy stoi samodzielnie (niepodłączona do samochodu ciężarowego) i jest oparta na podporze postojowej, ładunek samochodu ciężarowego i przyczepy ma być rozmieszczony w taki sposób aby nie zostały przekroczone dopuszczalne naciski na osie określone przez producenta pojazdu i przyczepy, |

| D | Pozostałe wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Świadectwo homologacji dla pojazdu niekompletnego i dla pojazdu skompletowanego* |
| 2. | Karta pojazdu* |
| 3. | Świadectwo legalizacji tachografu, |
| 4. | Instrukcja obsługi/eksploatacji w języku polskim, |
| 5. | Dokument gwarancyjny, |
| 6. | Harmonogram przeglądów gwarancyjnych, |
| 7. | Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające, że dostarczony pojazd jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia nauki jazdy/przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, |
| 8. | Dokument potwierdzający masę rzeczywistą każdego z zaoferowanych pojazdów, |
| 9. | Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu,* |
| 10. | Książka serwisowa, |
| 11. | Dwa komplety kluczyków* |
| 12. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i przedstawił zaświadczenie o pozytywnym dodatkowym badaniu technicznym dot. przystosowania zespołu pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania (wystawione nie później niż do 31.03.2020 roku. |

* jeżeli dotyczy

4. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia stanowiące element jego opisu:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019.r. poz. 341 t.j. ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 t.j. ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 t.j. ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.).

- Zamawiający wymaga aby oferowany samochód ciężarowy spełniał następujące wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05. 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych):

    - Silnik samochodu ciężarowego wysokoprężny powinien spełniać co najmniej normę EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych.

    - Zużycie energii: nie więcej niż 10,80 MJ/km cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wymóg Zamawiającego aby średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) wynosiło nie więcej niż 0,30 l/km.

    - Emisja dwutlenku węgla: nie więcej niż zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2. Przy obliczeniu wartości emisji dwutlenku węgla oferowanego pojazdu należy przyjąć że ze spalania 1 litra oleju napędowego powstanie 2,60 kg CO ( na podstawie Instytutu Transportu Samochodowego nr

10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno – emisyjnych

w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”).