Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres siedziby: ...............................................................................................................................................

NIP: ................................................................., REGON: ……….......................................................

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …................................................................................

Adres e-mail do korespondencji: ...................................................................................................................

nr tel.: ......................................................, nr fax ……………………………………………………

Zamawiający:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

82-300 Elbląg

ul. Skrzydlata 1

# FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym          w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ”Dostawa samochodu ciężarowego z przyczepą przeznaczonego do przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C i C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu”, składamy ofertę na poniższych warunkach:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z jej wymaganiami,

za łączną cenę brutto: ………………………………………………………… zł

(słownie: ............................................................................................................................................ zł),

z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT ……...… %,

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Rodzaj pojazdu | Ilość | Cena netto zł | VAT [%] | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód ciężarowy | 1 |  |  |  |
| 2. | Przyczepa | 1 |  |  |  |

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 26.03.2020 r.

- Udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia (bez limitu kilometrów) na okres …………………... miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-ce, maksymalny 60 miesięcy).

- Rok produkcji pojazdów ................................................

- Oferujemy dostawę pojazdów spełniających wszystkie wymagania zawarte w SIWZ:

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i wyposażenie pojazdu | Warunki techniczne i wyposażenie oferowanego pojazdu (Wykonawca obowiązkowo uzupełnia wszystkie pola po prawej stronie - wpisując „ TAK" albo „NIE" i/lub dodatkowo podając dane techniczne umożliwiające ocenę czy oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| A | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | Marka oferowanego pojazdu: …………………………………….……… Model: ………………………….…….. |
| 1. | Fabryczny dowolny kolor kabiny (preferowany bez dopłaty biały lub srebrny) |  |
| 2. | Kabina pojazdu: 3 miejscowa amortyzowana- pojazd rejestrowany na 3 osoby, bez przestrzeni sypialnej, fotel kierowcy oraz fotel skrajny prawy pasażera - egzaminatora z zawieszeniem pneumatycznym, środkowy fotel - bez zawieszenia pneumatycznego, |  |
| 3. | Lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
| 4. | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, |  |
| 5. | Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby po stronie kierowcy i pasażera, |  |
| 6. | Informacje podawane na wyświetlaczu tablicy wskaźników w języku polskim, |  |
| 7. | Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany z pilota |  |
| 8. | Aktywny immobilizer, |  |
| 9. | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, |  |
| 10. | Klimatyzacja, |  |
| 11. | Przyrząd kontrolny - cyfrowy tachograf samochodowy z legalizacją, |  |
| 12. | Dwa gniazda zasilania (zapalniczki) w kabinie - 12V i 24V, |  |
| 13. | Zamontowany w kabinie, z prawej strony uchwyt dla pasażera (egzaminatora), |  |
| 14. | Dodatkowy pedał hamulca po stronie egzaminatora (skrajny prawy fotel), |  |
| 15. | Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu (hamulca) dla egzaminatora, |  |
| 16. | Dodatkowe kontrolki: użycia hamulca roboczego - koloru czerwonego, włączenia świateł pozycyjnych - koloru pomarańczowego, włączenia świateł mijania - koloru zielonego, włączenia świateł drogowych - koloru niebieskiego, włączenia kierunkowskazu lewego - koloru zielonego, włączenia kierunkowskazu prawego - koloru zielonego, Kontrolki umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej - widoczne z prawego skrajnego fotela, |  |
| 17. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne (lewe i prawe), |  |
| 18. | Sterowane elektrycznie i podgrzewane zewnętrzne lusterka wsteczne szerokokątne (lewe i prawe), |  |
| 19. | Lusterko przednie „dojazdowe" po stronie pasażera, |  |
| 20. | Lusterko krawężnikowe (prawe), |  |
| 21. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne uchylne: prawe i lewe, umożliwiające obserwację boku pojazdu i drogi (z niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widocznością do tyłu) z pozycji egzaminatora (ze skrajnego prawego fotela), |  |
| 22. | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz, |  |
| 23. | Silnik: - rodzaj: wysokoprężny z układem wtryskowym Common Rail, - moc: od 170 kW do 200 kW, - powinien spełniać co najmniej normę EURO 6 pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych |  |
| 24. | Minimalna prędkość co najmniej 80 km/h, |  |
| 25. | Rodzaj paliwa - olej napędowy, |  |
| 26. | Podgrzewany układ zasilania paliwa, |  |
| 27. | Skrzynia biegów: - manualna, co najmniej osiem (8) biegów w jeździe do przodu, (skrzynia biegów bez półbiegów), |  |
| 28. | Hamulec silnikowy, |  |
| 29. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |  |
| 30. | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |  |
| 31. | System kontroli trakcji (ASR lub równoważny) z możliwością wyłączenia, |  |
| 32. | Samochód ciężarowy powinien posiadać tylko dwie osie: - zawieszenie przedniej osi mechaniczne; - zawieszenie tylnej osi pneumatyczne, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, |  |
| 33. | Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17 do 17,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama, |  |
| 34. | Długość pojazdu: - od 8 m do 8,25 m, |  |
| 35. | Szerokość pojazdu: - od 2,4 m do 2,55 m, |  |
| 36. | Dopuszczalna masa całkowita: od 12 t do 13 t, |  |
| 37. | Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 10 t, ale nie więcej niż 10,5 t, |  |
| 38. | Samochód ciężarowy musi posiadać: skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, burty aluminiowe o wysokości 400 mm, nad burtami demontowalne deski drewniane lub profile aluminiowe anodowane, kłonice boczne demontowalne, wysokość całkowita nie może być większa niż 3,0 m, |  |
| 39. | Wymiary zabudowy: długość zabudowy od 6200 do 6500 mm, maksymalna szerokość zabudowy 2550 mm, wysokość zabudowy od 1850 do 2000 mm Spojler dachowy nad kabiną kierowcy zmniejszający opory powietrza, dostosowany do wysokości zabudowy |  |
| 40. | Plandeka (preferowana w kolorze srebrnym) z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę, |  |
| 41. | Podłoga zabudowy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości od 18mm do 24 mm, ma posiadać uchwyty mocujące ładunek w podłodze |  |
| 42. | Sprzęg przyczepy (dolny zaczep) mocowany z tyłu samochodu ciężarowego musi spełniać następujące warunki: dźwignia ręczna sprzęgu musi być łatwo dostępna, sprzęg musi być wyposażony w kołek kontrolny, informujący o prawidłowym zamknięciu sprzęgu, |  |
| 43. | Gniazdo pneumatyczne samochodu ciężarowego typu Duo-Matic, |  |
| 44. | Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i gniazda pneumatycznego typu Duo-Matic powyżej lub poniżej sprzęgu zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowego wykonywanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą (kolejność gniazd dowolna), |  |
| 45. | Światła do jazdy dziennej, |  |
| 46. | Oznakowanie pojazdu znakami podświetlanymi „L” 2 szt., zasilanymi z instalacji pojazdu. Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu. Wzór i wymiar znaków zgodny z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.), |  |
| 47. | Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec pojazdu, |  |
| 48. | Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy nadwozia. |  |
| 49. | Trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 50. | Apteczka doraźnej pomocy spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164, |  |
| 51. | Kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem) 2 sztuki, |  |
| 52. | Podnośnik hydrauliczny 10 ton, |  |
| 53. | Atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 2 kg, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, |  |
| 54 | Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, |  |
| 55 | Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego |  |
| B | PRZYCZEPA | Marka oferowanego pojazdu: …………………………………….……… Model: ………………………….…….. |
| 1. | Długość przyczepy co najmniej 7,5 m, maksymalnie 8 m, |  |
| 2. | Szerokość przyczepy musi być równa szerokości zabudowy samochodu ciężarowego, |  |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita: od 8 t do 10 t, |  |
| 4. | Rzeczywista masa całkowita: - co najmniej 5 t, ale nie więcej niż 5,5 t, |  |
| 5. | Przyczepa typu tandem (zespół dwóch osi bez osi skrętnej). Rozstaw osi od 1100 do 1400 mm |  |
| 6. | Średnica obręczy kół jezdnych (felgi) od 17 do 17,5 cala. Średnica obręczy kół jezdnych w samochodzie i przyczepie musi być taka sama, |  |
| 7. | Zawieszenie przyczepy pneumatyczne, |  |
| 8. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) zapewniający możliwość jego wyłączenia, |  |
| 9. | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) zapewniający możliwość jego wyłączenia |  |
| 10. | Ograniczniki nadmiernego uniesienia się nadwozia przyczepy względem osi jezdnych (urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem poduszek zawieszenia) |  |
| 11. | Dyszel sztywny (stały) przystosowany do zaczepu w samochodzie ciężarowym |  |
| 12. | Podpora postojowa przyczepy z ręcznym mechanizmem korbowym mocowana do dyszla |  |
| 13. | Złącze pneumatyczne dostosowane do gniazda pneumatycznego samochodu ciężarowego typu Duo-Matic, |  |
| 14. | Przyczepa musi posiadać: skrzynię ładunkową zamkniętą, krytą plandeką, burty boczne dla zabudowy o wysokości 400 mm, nad burtami demontowalne deski drewniane lub profile aluminiowe anodowane, kłonice boczne demontowalne, |  |
| 15. | Wymiary zabudowy: długość zabudowy od 5900 do 6100 mm, szerokość zabudowy przyczepy musi być równa szerokości zabudowy samochodu ciężarowego, wysokość zabudowy przyczepy musi być równa wysokości zabudowy samochodu ciężarowego, |  |
| 16. | Plandeka (preferowana w kolorze srebrnym) z kolorowym nadrukiem obrazkowym po bokach i z tyłu zawierającym: logo, nazwę firmy Zamawiającego, dane teleadresowe i przedmiot działalności. Nadruk zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego wg projektu, którego wykonanie obciąża Wykonawcę, |  |
| 17. | Podłoga zabudowy przyczepy - sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową o grubości od 18 mm do 24 mm, |  |
| 18. | Oznakowanie pojazdu znakiem podświetlanym „L” - 1 szt., zasilanym z instalacji pojazdu Włączenie podświetlania następuje automatycznie po włączeniu świateł pozycyjnych pojazdu, |  |
| 19. | Dodatkowe światła obrysowe umieszczone na burtach po lewej i prawej stronie - wyznaczające koniec przyczepy, |  |
| 20. | Ogumione koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do ramy przyczepy, |  |
| 21. | Kliny pod koła (zabezpieczenie przed stoczeniem przyczepy) —2 sztuki, |  |
| 22. | Trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 23. | Światła cofania |  |
| 24. | Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego – tablice wyróżniające |  |
| C | ZESPÓŁ POJAZDÓW (SAMOCHÓD CIĘŻAROWY + PRZYCZEPA) |  |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita co najmniej 20 t, |  |
| 2. | Rzeczywista masa całkowita co najmniej 15 t, maksymalnie 15,5 t, |  |
| 3. | Szerokość, od 2,4 m do 2,55 m, |  |
| 4. | Maksymalna długość zespołu pojazdów: nie może przekroczyć 15,5 do 16,25 m, |  |
| 5. | Minimalna osiągana prędkość co najmniej 80 km/h, |  |
| 6. | Wymagania dotyczące ładunku samochodu ciężarowego i przyczepy (dociążenia zespołu pojazdów do wymaganych rzeczywistych mas całkowitych): płyty betonowe lub stalowe, zamocowane w sposób wykluczający samoczynne przemieszczanie się podczas hamowania i przyspieszania, jazdy na spadkach, wzniesieniach i zakrętach, ładunek przyczepy musi być umieszczony w sposób zapewniający odpowiednią jej stabilność, w przypadku gdy stoi samodzielnie (niepodłączona do samochodu ciężarowego) i jest oparta na podporze postojowej, ładunek samochodu ciężarowego i przyczepy ma być rozmieszczony w taki sposób aby nie zostały przekroczone dopuszczalne naciski na osie określone przez producenta pojazdu i przyczepy, |  |
| D | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1. | Świadectwo homologacji dla pojazdu niekompletnego i dla pojazdu skompletowanego |  |
| 2. | Karta pojazdu |  |
| 3. | Świadectwo legalizacji tachografu |  |
| 4. | Instrukcja obsługi/eksploatacji w języku polskim |  |
| 5. | Dokument gwarancyjny |  |
| 6. | Harmonogram przeglądów gwarancyjnych |  |
| 7. | Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające, że dostarczony pojazd jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia nauki jazdy/przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy |  |
| 8. | Dokument potwierdzający masę rzeczywistą każdego z zaoferowanych pojazdów |  |
| 9. | Inne dokumenty konieczne do zarejestrowania pojazdu |  |
| 10. | Książka serwisowa |  |
| 11. | Dwa komplety kluczyków |  |

9.

- Usługi serwisowe będą świadczone przez autoryzowaną stację obsługi pojazdów, znajdującą się       w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………....................................................(należy podać dokładne dane adresowe)

- Oświadczamy, że zaoferowany samochód ciężarowy spełnia wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert                w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

- Zużycie energii wynosi (MJ/km) …………………………………………..

- Emisja dwutlenku węgla wynosi (g/km) …………………………………

- Emisja zanieczyszczeń (łączna wartość wyrażona w g/km: cząstek stałych + węglowodorów THC + tlenków azotu NOx) ………………………………

- Wartości emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń należy podać w ofercie w jednostkach g/km. Jeżeli w homologacji pojazdu te wartości są podane w mg/km to konieczne jest dokonanie przeliczenia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SIWZ i zobowiązujemy się       w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać siłami własnymi bez udziału podwykonawców/ powierzyć podwykonawcom: *(niepotrzebne skreślić)

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie* (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów     i usług.

(W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższą tabelę).

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczamy, że nasza firma jest: mikro, małym, średnim przedsiębiorstwem²⁾(niepotrzebne skreślić)

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

1)	....................................................................................................................................

2)	....................................................................................................................................

3)	....................................................................................................................................

............................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

………….………………………..……….., dn. …………………….

__________________________________

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

²⁾	Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Definicje zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych I średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).